Первое использование

veneerME контейнеры в этом наборе (1) уже снабжены липким ковриком и мембранной рамкой.

Перед первым использованием следует действовать следующим образом:

- Отвинтите крышку контейнера veneerMe (2)

- Снимите мембранную рамку (3) с зажимами

- Перед первым использованием снимите защитную пленку с липкого коврика (4)

- Ваш контейнер veneerMe готов к использованию

Использование в клинике

1. - Откройте контейнер, отвинтив крышку.

2. - Снимите мембранную рамку.

3. - С этого момента вы можете перейти на различные этапы нанесения бонда - каждый раз, заменяя мембранную рамку для полоскания и сушки виниров для полной безопасности.

Важно

- veneerMe всегда используется сухим.

- липкий коврик теряет свои свойства во влажном состоянии. Они восстановятся полностью, когда полностью высохнут (сжатый воздух, фен). Избегайте использования тканей и бумажных полотенец для сушки: они могут оставить волокна на поверхности липкого коврика.

- по соображениям безопасности, во время полоскания или сушки мембранная-рамка должна оставаться зафиксированной на основании.

- для транспортировки, а также при работе в клинике, будьте осторожны с размерами виниров, проследите за тем, чтобы каждая из них могла быть зафиксирована мембранной рамкой. При необходимости используйте два контейнера veneerMe для одной и той же работы.

Дезинфекция

- после использования veneerMe (фиксации цементом) не используйте контейнер повторно без дезинфекции.

- veneerMe необходимо очистить вручную с мылом и теплой водой, избегая использования абразивных материалов (щеток, губок). Этот шаг позволит устранить остатки (грязь), которые могли остаться на липком коврике.

- удаляйте избыток воды, предпочтительно, воздухом.

- для дезинфекции, распылите раствор в открытый контейнер, оставьте его на некоторое время, как это рекомендовано производителем раствора, и полностью высушите его.

- для стерилизации, пожалуйста, следуйте процедуре холодной стерилизации. veneerMe не автоклавируется.

Расходные материалы

Как липкий коврик, так и мембранная рамка очень устойчивы к контакту с химикатами. Хотя эти компоненты считаются расходными материалами, их можно повторно использовать многократно.

Для замены липкого коврика отделите ее от основания контейнера (5). Снимите защитную пленку с одной стороны нового липкого коврика (4) для установки его на основание контейнера. После того, когда вы сделаете это, вы можете снять пленку с верхней стороны липкого коврика.

Внимание - пожалуйста, прочтите перед использованием veneerME

Не используйте чистый спирт для ультразвуковой ванны или очистки. Он должен быть натуральным и его необходимо развести ниже 50%, чтобы избежать повреждений контейнера и липкого коврика.

Очистка пароструйнкой. Имейте в виду, что высокое давление может отсоединить виниры от липкого коврика и заставить их передвигаться под сеткой мембраны. По этой причине рекомендуется начать обработку издалека и постепенно приближаться для определения порога их крепления.

Не автоклавировать veneerME - он не предназначен для этого.